Θέση των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών

Η θέση που πρέπει να τοποθετηθεί ένας ΑΜΣ είναι ένα ζήτημα που απαιτεί αρκετή έρευνα. Γενικά ένας σταθμός θα πρέπει να δίνει μετρήσεις που να είναι αντιπροσωπευτικές της περιοχής αυτής. Η έκταση της περιοχής που καταλαμβάνει ο ΑΜΣ εξαρτάται από το είδος των μετρήσεων και παρατηρήσεων που αυτός θα πρέπει να δίνει.  Ένας ΑΜΣ θα πρέπει να εγκαθίσταται όσο το δυνατόν μακρύτερα από εμπόδια (τουλάχιστον σε απόσταση δεκαπλάσια από το ύψος του εμποδίου), τα οποία διαταράσσουν τη ροή του αέρα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Σε γενικές γραμμές  πάντως ισχύουν όσα ισχύουν για τους στελεχωμένους σταθμούς.

Σχήμα 21. Παραμόρφωση της ροής του αέρα από εμπόδιο.

Κάποιοι, όμως, ΑΜΣ πρέπει να λειτουργούν χωρίς εποπτεία για μεγάλες χρονικές περιόδους σε δυσπρόσιτες περιοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις το κόστος εγκατάστασης είναι υψηλό, όπως επίσης και το κόστος συντήρησης. Πολλές φορές αυτοί οι σταθμοί λειτουργούν με μη αξιόπιστη παροχή ρεύματος ή βρίσκονται σε τοποθεσίες όπου δεν υπάρχει μόνιμη παροχή ρεύματος. Επίσης σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να εξετάζεται σοβαρά η διαθεσιμότητα των τηλεπικοινωνιακών μέσων. Επιπρόσθετα θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας (αντικεραυνική προστασία, προστασία από πλημμύρες, κλοπή, βανδαλισμούς κ.λ.π.) και ο σταθμός θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες. Εάν ληφθούν υπόψη όλοι αυτοί οι παράγοντες το κόστος του ΑΜΣ μπορεί να γίνει απαγορευτικό, έτσι θα πρέπει κατά την αρχική μελέτη της εγκατάστασης ενός ΑΜΣ να γίνεται μελέτη σκοπιμότητας όσον αφορά τις μετεωρολογικές αλλά και τις τεχνικές απαιτήσεις.