Κριτήρια θέσης οργάνων Μετεωρολογικού Σταθμού

1. Σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (World Meteorological Organization – WMO), ο εξωτερικός χώρος που τοποθετούνται τα μετεωρολογικά όργανα πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια :

α. Να έχει  διαστάσεις της τάξης 10 m x 15 m.

β. Το έδαφος πρέπει να καλύπτεται από χαμηλή βλάστηση (γρασίδι) ή να είναι μία επιφάνεια αντιπροσωπευτική της περιοχής.

γ. Το έδαφος πρέπει να είναι επίπεδο και ελεύθερο από φυσικά εμπόδια (δένδρα, λόφους, λιμνάζοντα νερά κλπ.).

δ. Να βρίσκεται τουλάχιστον σε διπλάσια απόσταση από το ύψος των πλησιέστερων εμποδίων (π.χ. κτιρίων ή δένδρων).

ε. Να μην υπάρχουν κοντά δρόμοι με πολύ κίνηση από τροχοφόρα ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις που αποβάλλουν πολύ καπνό ή σκόνη.

στ. Να είναι εύκολη η μετάβαση του παρατηρητή από το γραφείο προς το χώρο των οργάνων όλες τις εποχές του χρόνου (μικρή απόσταση του γραφείου από το χώρο των μετεωρολογικών οργάνων).

2.  Τυχόν μετακίνηση των μετεωρολογικών οργάνων σε νέα θέση πιθανότατα θα προκαλέσει μία απότομη μεταβολή στις τιμές των χρονοσειρών, δηλαδή μία «ασυνέχεια» των τιμών των μετεωρολογικών παραμέτρων πριν και μετά τη μετακίνηση. Αυτό θα δυσχεράνει βασικά τη μελέτη του κλίματος της περιοχής  αφού θα εμφανίζεται μία αιφνίδια μεταβολή στις κλιματικές παραμέτρους η οποία για να διορθωθεί απαιτούνται ειδικές μαθηματικές μέθοδοι ( π.χ. ομογενοποίηση). Έτσι ο WMO συνιστά την αποφυγή - όσο είναι δυνατό – της αλλαγής της θέσης των μετεωρολογικών οργάνων.

3. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως αφήσετε  αμετάβλητη τη θέση των μετεωρολογικών οργάνων εξαντλώντας όλες τις πιθανές λύσεις στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας, ή αν αυτό είναι ανέφικτο τότε να προβείτε στην ανεύρεση χώρου που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 κατόπιν συνεννοήσεως μαζί μας.

4. Στην περίπτωση αναπόφευκτης μετακίνησης των μετεωρολογικών οργάνων, πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν νέα τοπογραφικά στοιχεία. Όσον αφορά τη θέση των οργάνων του ΜΣ αυτή προσδιορίζεται (κατά WMO) από τη θέση του βροχομέτρου ή του μετεωρολογικού κλωβού (συντεταγμένες και υψόμετρο). Εάν γίνει και μετακίνηση του υδραργυρικού βαρομέτρου, είναι απαραίτητη η γνώση του νέου υψομέτρου της λεκάνης του βαρομέτρου. Όσον αφορά τον Ημιαυτόματο Μετεωρολογικό Σταθμό (ΗΜΣ), η θέση του προσδιορίζεται από τη θέση του ιστού του ΗΜΣ, ενώ είναι απαραίτητη και η γνώση του υψομέτρου του αισθητήρα πίεσης (αυτός βρίσκεται μέσα  στο data logger).