## Slide 1: Εύρος και Επιθυμητή Ακρίβεια Μετεωρολογικών Στοιχείων
Μετεωρολογικό Στοιχείο | Εύρος | Επιθυμητή Ακρίβεια
Διεύθυνση Ανέμου Μοίρες (ο) | 000-360 | 20
Ταχύτητα Ανέμου Κόμβοι (kt) | 00-199 | 5
Ορατότητα Μέτρα (m) | 0000-0800 | 200
 | 0800-9999 | 30%
Ύψος Βάσης Νεφών (ft) | 000-1000 | ±100
 | 1000-1000 | 30%

## Slide 2: Κριτήρια Έκδοσης Διορθωτικών TAF
Σε περίπτωση εμφάνισης κάποιου καιρικού φαινομένου που δεν προβλέφθηκε στο αρχικό TAF, εκδίδεται διορθωτικό (Amended) TAF σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
Μεταβολή της μέσης ταχύτητας επιφανείας του ανέμου κατά 10ΚΤ ή περισσότερο
Μεταβολή της διεύθυνσης του ανέμου κατά 60Ο ή περισσότερο και εφ' όσον η μέση ένταση του ανέμου πριν ή/ και μετά την μεταβολή είναι 10ΚΤ ή περισσότερο
Εμφάνιση ριπαίου ανέμου με ριπές από 10 ΚΤ και άνω και εφ' όσον η μέση ταχύτητα πριν ή/και μετά τη μεταβολή, είναι 15 ΚΤ ή περισσότερο
Μείωση ή άνοδος της ορατότητας κάτω ή πάνω από τα κατώφλια των 350, 800, 1500 και 3000 m και σε περίπτωση που εκτελούνται στο Α/Δ πτήσεις VFR, τα 5000 m
Εκδήλωση ή παύση ενός από τα καιρικά φαινόμενα του Πίνακα 4678
Εμφάνιση ή διάλυση νέφους Cumulonimbus
Όταν το ποσοστό νεφοκάλυψης για νέφη με βάσεις κάτω από το μέγιστο ύψος του Παραρτήματος «Β» της ΑΤΟ SPECI 3/1993, αλλάζει ως εξής:
  Από NSC, FEW ή SCT σε BKN ή OVC
  Από BKN ή OVC σε NSC, FEW ή SCT
Όταν το ύψος της βάσης του χαμηλότερου στρώματος νεφών ή της μάζας νεφών, που είναι BKN ή OVC ανέρχεται ή κατέρχεται σε σύγκριση με τις τιμές του παραρτήματος «Β» της ΑΤΟ SPECI 3/1993 και σε περίπτωση VFR πτήσεων τα 1500 ft
Όταν η κατακόρυφη ορατότητα αυξάνεται ή μειώνεται στα κατώφλια των τιμών: 100, 200, 500 ή 1000 ft

## Slide 3: Κριτήρια Έκδοσης Διορθωτικών TAF
Παράδειγμα τροποποιημένου TAF λόγω αλλαγής καιρικής κατάστασης (Amended) :
FTGR31 LGAT 131100 AAA (AAB, AAC, ...ανάλογα πόσα διορθωτικά εκδίδουμε)
TAF LGKR 131100Ζ 1312/1412 ……………..
TAF AMD LGKR 131600Ζ 1316/1412 ……………….
Δηλαδή το TAF του LGKR που εκδόθηκε στις 1100 UTC με ισχύ 1312/1412 τροποποιείται στις 1600 UTC, επειδή άλλαξε η καιρική κατάσταση, και ισχύει για το εναπομείναν χρονικό διάστημα 1316/1412
FTGR31 LGAT 131100 AAB
TAF LGKR 131100Ζ 1316/1412 …………………
TAF AMD LGKR 131745Ζ 1317/1412 ………………………….
Δηλαδή το TAF του LGKR που εκδόθηκε στις 1100 UTC με ισχύ 1312/1412 τροποποιείται για δεύτερη φορά στις 1745 UTC, επειδή άλλαξε πάλι η καιρική κατάσταση, και ισχύει για το εναπομείναν χρονικό διάστημα 1317/1412

## Slide 4: Κριτήρια Έκδοσης Διορθωτικών TAF
Παράδειγμα τροποποιημένου TAF λόγω συντακτικού λάθους (Corrected)
(π.χ. λόγω παράλειψης ή λόγω λάθους γραφής της ημερομηνίας ή κάποιας ομάδας του μηνύματος):
FTGR31 LGAT 131100 CCA (CCB, CCC, ...ανάλογα πόσα διορθωτικά εκδίδουμε)
TAF COR LGAV 131345Ζ 1313/1412 ……………..
Δηλαδή το TAF του LGAV που εκδόθηκε στις 1100 UTC με ισχύ 1312/1412 τροποποιείται λόγω συντακτικού λάθους (COR) στις 1345 UTC, και ισχύει για το εναπομείναν χρονικό διάστημα 1313/1412