## Slide 1: Άσκηση 1η
Να εκδοθεί TAF για το Α/Δ της Ελευσίνας στις 23:00 της 20ης ημέρας του μήνα, χρησιμοποιώντας τις εξής πληροφορίες:
αρχικές συνθήκες: άνεμος 02008ΚΤ, ορατότητα καλή και scattered νέφη στα 2500ft,
πιθανότητα βροχής 40% για λιγότερο από το μισό του διαστήματος 02:00-10:00 με ορατότητα 5000, scattered νέφη στα 1500ft και broken στα 2500 ft
πιθανότητα καταιγίδας 30% για λιγότερο από το μισό του διαστήματος 06:00-09:00 με ορατότητα 3000, scattered νέφη στα 0900ft, few CB στα 1800 ft, broken στα 2500 ft και overcast στα 7000 ft
μεταβολή ανέμου στις 06:00 σε 14015G25KT

## Slide 2: Άσκηση 2η
Να εκδοθεί TAF για το Α/Δ της Ρόδου στις 17:00 της 31ης ημέρας του μήνα, χρησιμοποιώντας τις εξής πληροφορίες:
αρχικές συνθήκες: άνεμος 26010ΚΤ, ορατότητα 5000, βροχή με scattered νέφη στα 1000ft, few TCU στα 2000ft και broken στα 2500 ft
οι συνθήκες από τις 03:00 θα είναι: άνεμος 16008ΚΤ, ορατότητα καλή, few νέφη στα 2000ft και scattered στα 3500ft (Να λυθεί με FM και όχι με BECMG)

## Slide 3: Άσκηση 3η
Να εκδοθεί TAF για το Α/Δ των Ιωαννίνων στις 23:00 της 14ης ημέρας του μήνα, χρησιμοποιώντας τις εξής πληροφορίες:
αρχικές συνθήκες: άνεμος από διάφορες διευθύνσεις, ορατότητα 6000, scattered νέφη στα 800ft, scattered νέφη στα 5000ft
οι συνθήκες από τις 03:00 θα είναι: ορατότητα 4000, αχλύς με broken νέφη στα 800ft και broken στα 5000ft (να εκδοθεί με BECMG και όχι με FM)
πιθανότητα ομίχλης 30% για το διάστημα 04:00-09:00 με ορατότητα 200, broken νέφη στα 0200ft
οι συνθήκες από τις 08:00 θα είναι: ορατότητα 7000, Nil Significant Cloud

## Slide 4: Άσκηση 4η
Να εκδοθεί TAF για το Α/Δ του Ηρακλείου στις 17:00 της 16ης ημέρας του μήνα, χρησιμοποιώντας τις εξής πληροφορίες:
αρχικές συνθήκες: άνεμος 17010ΚΤ, ορατότητα καλή, few νέφη στα 2000ft, scattered νέφη στα 7000ft
οι συνθήκες από τις 06:00 θα είναι: ορατότητα 5000, βροχή ή διασκορπισμένη σκόνη με broken νέφη στα 1200ft (να εκδοθεί με BECMG)
πιθανότητα καταιγίδας ή μικρού χαλαζιού 30% για λιγότερο από το μισό του διαστήματος 08:00-12:00 με ορατότητα 2000, broken νέφη στα 800ft, scattered CB στα 1800 ft, broken στα 3500 ft

## Slide 5: Άσκηση 5η
Να διορθωθεί το παρακάτω TAF
TAF LGRP 311700Ζ 3118/0118 26010ΚΤ 5000 RA SCT010 FEW020TCU BKN025 FM010300 16008KT 9999 FEW020 SCT035=
καθώς στις 20:00 της 31ης εκδηλώθηκε TSRA (με ορατότητα 3000, scattered νέφη στα 0900ft, few CB στα 1800 ft, broken στα 2500 ft) που δεν είχε προβλεφθεί

## Slide 6: Άσκηση 6η
Να διορθωθεί το παρακάτω TAF
TAF LGLM 180500Ζ 1806/1715 03018KT 5000 RA FEW010 BKN025 BECMG 1811/1813 35008KT 9999 NSW SCT018=
καθώς στις 09:00 της 18ης διαπιστώθηκε λάθος στην περίοδο ισχύος του TAF